## Slide 1: On-Device Training
권철현, 신재하
Changwon National University

## Slide 2: Contents
파일 입출력 오버헤드 확인 실험
오류 발생 및 해결
어플리케이션 개선 및 결과

## Slide 3: 파일 입출력 오버헤드 확인
파일 입출력의 오버헤드를 확인하기 위해 실험 진행
하나의 샘플을 추가하는 시간을 측정
  Calendar.getInstance() 메소드를 통해 실험 시작 시간, 종료 시간 측정
  시작 시간 - 종료 시간 = 작업 시간
기존에 샘플을 추가하는 작업에 파일 입출력 과정을 추가하여 실험

## Slide 4: 실험 개요
기존의 방식
파일 입출력을 추가한 방식
  학습을 위해 파일에 쓴 데이터를 읽어와야 하기 때문에 오버헤드를 확인하기 위해 다음과 같이 실험 구성
ArrayList에
float 배열 추가
float 배열
String으로 변환
파일에 쓰기
파일 읽기
String 데이터
float 배열로 변환
ArrayList에 추가

## Slide 5: 기존 샘플 추가 작업 시간
Calendar.getInstance()를 사용하여 현재 시간 측정

## Slide 6: 기존 샘플 추가 작업 시간
calendar.getInstance().get(Calendar.MILISECOND) 로는 3자리 까지만 측정 가능
측정 결과 약 0.0001초 소요
 | 작업 시간
Test 01 | 0.000
Test 02 | 0.000
Test 03 | 0.000
Test 04 | 0.000
Test 05 | 0.000
Test 06 | 0.000
Test 07 | 0.001
Test 08 | 0.000
Test 09 | 0.000
Test 10 | 0.000
Avg | 0.0001

## Slide 7: 파일 입출력 작업 추가
파일 입출력으로 인한 오버헤드를 확인하기 위해 실험
  훈련 샘플 추가에 필요한 데이터를 txt파일로 write 하고 해당 파일을 다시 read

## Slide 8: 파일 입출력 작업 추가
read한 String의 파일을 float배열로 변환
변환 후 기존의 ArrayList에 샘플 추가

## Slide 9: 파일 입출력 작업 소요시간
calendar.getInstance().get(Calendar.MILISECOND) 로 측정
측정 결과 약 0.1767 초 소요
 | 작업 시간
Test 01 | 0.225
Test 02 | 0.153
Test 03 | 0.156
Test 04 | 0.165
Test 05 | 0.177
Test 06 | 0.165
Test 07 | 0.181
Test 08 | 0.177
Test 09 | 0.185
Test 10 | 0.183
Avg | 0.1767

## Slide 10: 실험 결과
기존에는 하나의 훈련 샘플을 추가하는데 약 0.0001초 소요
파일 입출력 과정 후 하나의 샘플 추가에 약 0.1767초 소요
한 개의 샘플 당 약 0.1766초 추가 소요
60,000장의 mnist 데이터셋을 추가하고 학습할 때, 약 10,596초(약 3시간) 추가로 소요 예상

## Slide 11: Contents
파일 입출력 오버헤드 확인 실험
오류 발생 및 해결
어플리케이션 개선 및 결과

## Slide 12: 어플리케이션 실행 불가한 버그 발생
1월 26일 약 18시 부터 TF Lite 예제 어플리케이션 실행 불가능 버그 발생
에러 로그 출력 없이 어플리케이션 실행 시 바로 종료되는 버그
직접 수정한 코드 이외에 git 에서 clone한 예제 또한 실행 불가
안드로이드 스튜디오나 TF Lite 내부적인 업데이트로 인한 버그로 추정

## Slide 13: 해결 시도
안드로이드 스튜디오 재설치 및 sdk 버전 변경, 재설치
안드로이드 에뮬레이터 버전 변경
새 프로젝트 생성 후 소스코드 복사

## Slide 14: 결과
1월 30일에 새 프로젝트 생성 후 소스코드 복사 방법으로 문제 해결
현재는 기존의 예제 또한 정상적으로 동작
  따라서 내부적인 문제가 운이 좋게 30일에 해결된 것인지, 새 프로젝트로 옮겨서 해결된 것인지 구분 불가능

## Slide 15: Contents
파일 입출력 오버헤드 확인 실험
오류 발생 및 해결
어플리케이션 개선 및 결과

## Slide 16: 어플리케이션 개선
기존의 학습 과정
  데이터 추가
  학습
비트맵 이미지
float[62720]
ArrayList
ArrayList
ArrayList
Interpreter로 변환
저장
셔플
ArrayList(크기 n)
*배치 사이즈 n만큼 subList
Loss 반환
Interpreter 로 학습
*배치 사이즈: 샘플 수가 20 이하일 때는 샘플 수, 20 이상이면 20
해당 ArrayList에 데이터 크기가 커짐에 따라 메모리 부족 현상 발생

## Slide 17: 어플리케이션 개선
개선된 학습 과정
  데이터 추가
  학습
비트맵 이미지
float[62720]
String
sample.txt
String
Interpreter로 변환
String으로 변환
파일 읽기 (필요 라인)
float[62720]
split으로 float 배열로 변환
ArrayList(크기 n)
ArrayList에 추가, 배치 사이즈 n만큼 반복
*배치 사이즈: 샘플 수가 20 이하일 때는 샘플 수, 20 이상이면 20
sample.txt
txt 파일에 저장
ArrayList(크기 n)
Loss 반환
셔플
Interpreter 로 학습
메모리가 아니라 파일 입출력으로 데이터 저장

## Slide 18: 최대 데이터 개수 증가
데이터 총 40000개 추가, 1시간 40분 소요

## Slide 19: Q n A
감사합니다.